## Slide 1
交通大数据
概述

## Slide 2
交通大数据概述
❑ 学习目标
⚫ 掌握交通大数据的定义与特征
⚫ 了解大数据在交通领域的发展历程和应用场景
⚫ 介绍代表性的交通大数据类型
⚫ 掌握对交通数据进行分析建模的典型流程

## Slide 3
交通大数据概述
❑ 学习目标
⚫ 掌握交通大数据的定义与特征
⚫ 了解大数据在交通领域的发展历程和应用场景
⚫ 介绍代表性的交通大数据类型
⚫ 掌握对交通数据进行分析建模的典型流程

## Slide 4
基本概念
 | 定义 | 
大数据 |  | 
所涉及的数据量规模巨大到无法通过人工或者计算机，在合理时间内达到截取、 |  | 
管理、处理、并整理成为人类所能解读的形式的信息。 |  | 
城市交通大数据 |  | 
由城市交通运行管理直接产生的数据、城市交通相关的行业和领域导入的数据， |  | 
以及来自公众互动提供的交通状况数据构成的，用传统技术难以在合理时间内 |  | 
管理、处理和分析的数据集。 |  | 
• 阿里：双十一当天数据平台调用超过75亿次 |  | 
• 高德地图：日均定位请求次数300亿 |  | 
• 滴滴出行：日均处理1100万订单，分析数据量50TB，路径 |  | 
规划服务请求超过90亿 |  | 

## Slide 5
基本概念
 | 4V特征 | 
1 ⚫ 规模性 [Volume] 大型数据集规模一般为TB（万亿字节）级左右，而大数据 则是PB（1000个TB）级至EB（1000个PB）级。在交通研究中用到的数据主要是GB和TB级别 ⚫ 数据规模大 第1级 1B（字节） = 8bit 第2级 1KB（千字节） = 1024B 第3级 1MB（兆字节 简称 兆） = 1024KB 第4级 1GB（吉字节 又称 千兆） = 1024MB 第5级 1TB（万亿字节 又称 太字节） = 1024GB 第6级 1PB（千万亿字节 拍字节） = 1024TB 第7级 1EB（百亿亿字节 艾字节） = 1024PB 第8级 1ZB（十万亿亿字节 泽字节） = 1024EB 第9级 1YB（一亿亿亿字节 尧字节） = 1024ZB 第10级 1BB（一千亿亿亿字节 ） = 1024YB |  | 

## Slide 6
基本概念
 | 4V特征 |  | 
 |  | 2 ⚫ 多样性 [Variety] | 
 |  | 包含结构化的数据表和半结构化、非结构化的文本、视 | 
 |  | 频、图像等信息，而且数据之间的交互非常频繁和广泛。 | 
 |  | ⚫ 数据种类多 | 
◼ |  | 以人为对象 ◼ 以路、公共交通系统为对象 | 
 |  | 手机信令数据 车速数据 | 
 |  | 移动互联网数据（微信、微博、百度、高德） 流量数据（线圈、微波、视频等） | 
 |  | 铁路、民航、公路、水运售票数据 监控视频 | 
 |  | 公交IC卡数据 交通事件 | 
 |  | 轨道闸机数据 公交轨道断面客流、站点客流 | 
◼ |  | 以车为对象 ◼ 设施数据 | 
 |  | 卡口（车牌识别）数据 现状及规划用地数据 | 
 |  | RFID电子车牌数据 建筑物数据 | 
 |  | 车载GPS数据（出租车、公交车、两客一危） 兴趣点（POI）数据 | 
 |  | 高速公路通行收费记录 交通设施数据 | 
 |  | 停车场进出记录 | 

## Slide 8
基本概念
4V特征
 | 4V特征 | 
4 |  | 
价值性 [Value] |  | 
信息感知无处不在，信息海量，导致数据价值密度较低。 |  | 
⚫ 价值密度低 |  | 
通过强大的机器算法更迅速地完 |  | 
成数据价值的“提纯”，是大数据时 |  | 
代亟待解决的难题。 |  | 

## Slide 9
思维转变
1. 随机样本 全体数据
随机样本：由于实际样本量较大，往往会随机抽取一些样本。
现实生活中，交通问题复杂，完全抽取能够反映现实的数据不太实际，在保证抽取样本能够 反映现实情况，且样本方差控制在一定范围的条件下，通过随机抽样被调查单位的样本，每个单 位都有同等被抽到的机会，被抽取的单位完全是偶然性的。
交通调查中一般获取随机样本的数据，如车辆事故数据、问卷调查数据、人工调查日交通量 数据等。（要保证数据获取的无偏性）
全体数据：要分析与某事物相关的所有数据，而不是依靠分析少量的数据样本。
随机采样是在不可收集和分析全部数据的情况下的选择，它本身存在许多固有缺陷。当我们 可以获得海量数据的时候，应该分析与某事物相关的所有数据，而不是依靠分析少量的数据样本。
获取全体交通样本数据的新兴技术，如射频识别数据（RFID） 、手机话单数据、公交IC卡数 据等。
基本概念

## Slide 10
思维转变
2. 精确性 混杂性
精确性：通过获得精确数据，更好地分析实际交通问题。
依据交通实际问题需要，分析交通数据，要求数据具有一定精度，进而能精确表达交通现象， 从而做出相应的改变措施。
交通问题研究中，精确性比较高的研究数据，如视频数据，GPS数据，地感线圈数据等。
混杂性：接受数据的纷繁复杂，而不再追求精确性。
放松了容错标准之后，人们掌握的数据多了起来，可以利用这些数据做更多的事情，创造更
好的结果。大数据的简单算法比小数据的复杂算法更有效。 不再追求交通数据的精确性后，新产生的交通数据，如，蓝牙数据，微信/微博位置数据等。
3. 因果关系 相关关系
不只探求难以捉摸的因果关系，更加关注事物的相关关系。
知道是什么就够了，没必要知道为什么，让数据自己“发声”
基本概念

## Slide 11
基本概念
思维转变
63 致终将逝去的隐私
76 大国不能不识数
107 数字的坏话

## Slide 12
基本概念
思维转变

## Slide 13
基本概念
❑ 交通领域大数据
随着大数据时代的到来，交通行业迎来重大变化，智能交通产业发展也迎来新 的机遇。交通拥堵、交通污染日益严重，交通事故频繁发生，这些都是各大城市亟 待解决的问题，只能交通成为改善城市交通的关键所在。及时、准确获取交通数据 并构建交通数据处理模型是建设智能交通的前提，而这一难题可以通过大数据技术 得到解决。
大数据在智能交通应用的优势体现在：大数据技术的海量数据存储和高效需求 分析能力，能够实现交通管理系统跨区域、跨部门的集成和组合，更有效地配置交 通资源。大数据的实时性，使处于静态闲置的数据被处理和需要利用时，即可被智 能化利用，是交通运行更加合理，从而提升交通交通运行效率和服务水平。
其次，大数据技术具有较高的预测能力，可降低误报和漏报的概率，随时针对 交通的动态性给予实时监控。基于对大数据的预测性分析，通过梳理影响安全运行 的各种原因，发现道路运行安全管理的内在规律，将为交通管理决策、规划、运营
、服务以及主动安全防范带来更加有效的支持，以提高交通安全的水平，在一定程
度上避免交通事故。

## Slide 14
基本概念
❑ 交通领域大数据
此外，大数据技术在减轻道路阻塞、降低汽车运输对环境的影响等方面有 重要的作用。通过建立区域交通排放监测及预测模型，共享交通运行与环境数 据，建立交通运行与环境数据共享试验系统，大数据技术可有效分析交通对环 境的影响。
同时，分析历史数据，大数据技术能提供降低交通延误和减少排放的交通 信号智能化控制的决策依据，建立低排放交通信号控制原型系统与车辆排放环 境影响仿真系统。
面对海量的交通信息，交通大数据的开发应用需求日益突出，交通大数据 时代的来临是智能交通发展的必然趋势，这将为智能交通提供更多的发展机遇 和空间。

## Slide 15
交通大数据概述
❑ 学习目标
⚫ 掌握交通大数据的定义与特征
⚫ 了解大数据在交通领域的发展历程和应用场景
⚫ 介绍代表性的交通大数据类型
⚫ 掌握对交通数据进行分析建模的典型流程

## Slide 16
发展历程——大数据
2009 | 美国开放政府数据
2010 | “数字德国2015”战略
肯尼斯库克尔发表大数据专题报告《数据， 无所不在的数据》 | 
2011 | 工信部把信息处理技术作为四项关键技术创新工程之一
麦肯锡发布报告《大数据：创新、竞争和生产力 的下一个新领域》 | 
2012 | 美国政府在白宫网站发布《大数据研究和发展倡议》，标志着大数据已经成为重要的时代特征
联合国在纽约发布大数据政务白皮书 | 
2013 | 欧盟实施开放数据战略
互联网巨头纷纷发布机器学习产品，IBM Watson 系统、微软小冰、苹果Siri | 
2014 | 国务院通过《企业信息公示暂行条例（草案）》
2015 | 五中全会的“十三五”规划中将大数据作为国家级战略
Computing Research发布《2015 大数据市场评论》 | 
2020 | 国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，将数据要素同土地、劳 动力、资本、技术等要素一体部署

## Slide 18
应用场景
⚫非通勤人流交 换模型
⚫枢纽人流集散 模型
⚫断面人流模型
⚫公建服务范围
模型
⚫人口迁徙模型
⚫车速模型
⚫人群分类模型
⚫……
⚫车速分析模型
⚫车辆轨迹追踪 模型
⚫拥堵点排队识 别模型
⚫出租车客流
OD模型
⚫车公里模型
⚫……
⚫行程车速模型
⚫旅行时间模型
⚫车辆OD模型
⚫车流向追踪模 型
⚫流量预测模型
⚫……
⚫公交客流OD 反推
⚫轨道乘车轨 迹模型
⚫客流吸引范
围模型
⚫轨道沿线职 住平衡模型
⚫客流集散方 式模型
⚫……

## Slide 19
应用场景
❑ 停车场剩余车位监测（深圳）
信息：
⚫ 路外/路内停车场位置
⚫ 实时剩余车位数
⚫ 饱和度与停车价格
功能：
配合移动APP进行电子化收费。 引导用户前往空闲车位处。

## Slide 20
应用场景
❑ 道路运行指数动态（深圳）
⚫ 道路交通运行指数是对路网交通总体运行状况进行定量评估 的综合性指标
⚫ 简单、直观，实时发布
⚫ 覆盖范围广、准确性高
畅通
基本畅通
缓行
较拥堵
拥堵
暂无数据
运行指数说明见下页

## Slide 21
应用场景
❑ 道路运行指数动态（深圳）
定义：道路交通运行指数是根据所在城市实际特 点对路网交通总体运行状况进行定量评估的综合性指 标。如采用出行时间、道路饱和度、综合加权或拥堵 路段里程比例等。
⚫出租车实时GPS数据
⚫计算各道路、片区以及全市路网的参数
⚫推算路段、关口、片区及全市不同空间范围的交通指数

## Slide 22
应用场景
❑ 交通排放检测

## Slide 24
应用场景
❑ 高速公路日均车流量
⚫ 基于收费站数据
⚫ 推算高速公路车流量时空规律
⚫ 反映各区域经济活跃程度
⚫ 反映区域间联系

## Slide 25
应用场景
❑ 出租车运营情况监测
⚫ 基于出租车GPS数据，实时监测
出租车空驶和载客情况
⚫ 协助用户合理安排打车位置
⚫ 支持交管部门、出租车公司改 善出租车供给分布

## Slide 26
⚫ 基于交通事故数据
⚫ 分析区内交通事故发生量
⚫ 掌握交通事故的空间分布，引导交管部门进行专项整治与改善
应用场景
❑ 交通事故空间分布

## Slide 27
应用场景
❑ 城市变迁
人口变化
就业岗位变化
轨道交通覆盖人口岗位
用地开发变迁

## Slide 28
交通大数据概述
❑ 学习目标
⚫ 掌握交通大数据的定义与特征
⚫ 了解大数据在交通领域的发展历程和应用场景
⚫ 介绍代表性的交通大数据类型
⚫ 掌握对交通数据进行分析建模的典型流程

## Slide 31
地图&实时交通流数据
⚫各城市道路、POI等图层数据
⚫道路断面实时流量数据

## Slide 32
交通事故数据
⚫分析交通事故特征
⚫辅助交通管控措施制定
交通事故数据

## Slide 33
交通大数据概述
❑ 学习目标
⚫ 掌握交通大数据的定义与特征
⚫ 了解大数据在交通领域的发展历程和应用场景
⚫ 介绍代表性的交通大数据类型
⚫ 掌握对交通数据进行分析建模的典型流程

## Slide 34
大数据技术流程

## Slide 35
大数据技术
数据交换
脚本
分布式引擎
资源管理
分布式文件系统
存储格式
部署

## Slide 36
超声波检测
人工调查
感应线圈
红外线检测
微波检测
地磁检测
视频检测
蜂窝网络
浮动车
航拍
手机终端
RFID
传统信息采集技术
现代信息采集技术
数据采集技术

## Slide 37
1. 检测精度和技术成熟度：环形线圈、微波、超声波检测器最优，红外及视频检测
器为次优
2. 交通参数检测的完备性：微波，视频和红外检测器为最优，环形线圈和超声波检 测器为次优
3. 安装维护便捷程度及使用寿命：微波，超声波和红外检测器为最优，视频检测器
为次优，环形线圈检测器为最差
4. 设备购买与维护成本：微波，超声波和红外检测器应作为最优，视频检测器为次 优，环形线圈检测器为最差
5. 环境适应性：微波检测器＞视频检测器＞红外、超声波检测器＞环形线圈检测器
数据采集技术

## Slide 38
数据预处理
⚫数据清洗：去噪声和无关数据
⚫数据集成：将多个数据源中的数据结合起来存放在一个一致的数据存储中
⚫数据变换：把原始数据转换成为适合数据挖掘的形式
⚫数据规约：数据立方体聚集、维度归约、数据压缩、数值归约、离散化和 概念分层等方法

## Slide 39
主要问题成因
数据质量控制的一般性流程
数据预处理

## Slide 40
数据预处理
✓ 数据质量衡量指标
缺失数据比例= 缺失数据总 量
数据总量
数据有效率= 有效数据量
数据总量
✓ 错误数据判别方法
类别 | 参数 | 方法
阈值法 | 速度 | 应在0~150Km/h之内
 | 流量 | 应与通行能力相匹配
 | 距离-行程时间 | 根据路段距离设定行程 时间t，实际时间在0.5t 到10t之间
交通流 机理法 |  | 
 |  | 不同时段速度阈值不同； 不同时段不同速度区间 的数据权重不同。
 | 速度-时间 | 

## Slide 41
数据预处理
交通数据
流量数据
收费站数据
气象站数据
数据预处理方法
 缺失数据弥补
 错误数据修复
交通事故数据
路网、设施数据
数据质量分类
正常数据
异常数据
丢失数据
错误数据
噪声数据
错误数据：
 车道数错误
 车道编号错误
 数据重复
错误数据：
 时间错误
 收费站编号错误
 车道编号错误
 行程时间/行驶里
程/行程车速错误
缺失数据：
 记录缺失
缺失数据：
 车型、卡号缺失
缺失数据：
 记录缺失
数据质量检测方法
 阈值法
参数：速度、行程时间、流量、里程；温度、降雨
量
编号命名规则：车道编号超限、收费站编号错误
 交通流机理法
距离-行程时间、速度-时间
交通数据质量控制基本思路

## Slide 42
数据存储
最常见的挑战是存储规模大，存储管理复杂，需要兼顾结构化、非结构 化和半结构化的数据。分布式文件系统和分布式数据库相关技术的发展正在 有效的解决这些方面的问题。在大数据存储和管理方向，尤其值得我们关注 的是大数据索引和查询技术、实时及流式大数据存储与处理的发展。

## Slide 43
数据存储
❑ 面向城市交通的大数据分布式存储与计算平台
SEUTCB大数据平台
⚫ 数据存储服务
✓提供高容量、高可靠、高性能的并行文件存取
⚫ 数据查询服务
✓海量文件的快速查询及检索
⚫ 数据处理服务
SEUTCB大数据平台登陆界面图
✓基于Hadoop及Spark的快速并行数据处理
⚫ 数据分析服务
✓数据挖掘算法库及计算框架
⚫ 数据传输服务
✓海量数据的高速、长距离传输

## Slide 44
数据存储
❑ 面向城市交通的大数据分布式存储与计算平台
⚫ 2015年在东南大学交通学院建成了 交通分布式计算与大数据处理平台， 26个hadoop-spark计算节点，536 个CPU核，3392G内存，为交通大 数据的分析和利用提供了良好的实 验条件和硬件支撑。
⚫ 2019年在平台建设GPU集群，17个 GPU计算节点，68块2080TI显卡， 为挖掘交通大数据的深层语义搭建 了机器学习和深度学习框架。

## Slide 45
交通分布式计算与大数据处理平台
Hadoop平台

## Slide 46
Hadoop平台
交通分布式计算与大数据处理平台

## Slide 47
Spark平台
交通分布式计算与大数据处理平台

## Slide 48
交通分布式计算与大数据处理平台
 远程登入操作平台

## Slide 49
大数据计算
大数据计算
由于大数据处理多样性的需求，目前出现了多种典型的计算模式，包括 大数据查询分析计算（如Hive）、批处理计算（如Hadoop MapReduce）、 流式计算（如Storm）、迭代计算（如HaLoop）、图计算（如Pregel）和 内存计算（如Hana）。

## Slide 50
大数据计算
 并行计算技术
发挥多计算机或多核处理器优势，将传统计算过程分解成若干个独立计 算部分，通过多线程并行协同完成，加快计算过程，节省运行时间。
传统单线程算法
多线程并行算法
浮动车a
浮动车b
浮动车c
浮动车a
浮动车b
浮动车c
浮动车d
浮动车e
浮动车f

## Slide 51
大数据分析与挖掘
 大数据分析与挖掘
数据挖掘：在大量的数据中提取或挖掘信息，通过分析来揭示数据之间 有意义的联系、趋势和模式。在数据量迅速膨胀的同时，还要进行深度的数 据深度分析和挖掘。越来越多的大数据数据分析工具和产品应运而生，如用 于大数据挖掘的R Hadoop版、基于MapReduce开发的数据挖掘算法等。
数据库 技术
机器
学习
统计学
人工
智能
模式
识别
数据 可视化

## Slide 52
大数据分析与挖掘
 数据挖掘四类任务
⚫ 预测建模
分类与回归。分类主要用于预测离散的目标变 量，输出的是离散值；回归用于预测连续的目标变 量，输出有序值或连续值。
⚫ 关联分析
用来发现描述数据中强关联特征的模式。所发 现的模式通常用蕴涵规则或特征子集的形式表示。
⚫ 聚类分析
旨在发现紧密相关的观测值群组，使得与属于 不同簇的观测值相比，属于同一簇的观测值之间尽 可能相似。
⚫ 异常检测
识别其特征显著不同于其他数据的观测值。

## Slide 53
大数据分析与挖掘
 空间索引技术
采用分割原理，将道路网所在的空间划分为若干区域，形成可唯一标识的多边 形。从而达到快速查询GPS在精度误差范围内的所有LINK，提高有效路径的搜索速 度和效率。

## Slide 54
数据可视化
定义：对抽象数据使用计算机支持的、交互的、可视化的表示形式以增强认知能 力。数据可视化技术将大量数据以多种形式表示出来，帮助人们寻找数据中的结构、 特征、模式、趋势、异常现象或相关关系等。
在交通领域，随着交通系统信息化建设的日益推进和完善 , 可用的交通多源、多 时相数据量激增。如何高效地实现数据的可视化表达与分析，直观地传达交通信息， 发现数据中存在的关系和规则 , 为相关交通管理部门提供决策依据 , 提高交通系统的 运行效率 , 日渐成为交通领域的一个重要研究方向。
分析功能
呈现效果